Иркутская область

Тулунский район

ДУМА КИРЕЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

27.06. 2018 г.	   		                                   №- 46

с. Уйгат

# Об утверждении Программы

комплексного развития транспортной

инфраструктуры  Кирейского  сельского

поселения на 2017-2032 г.г.

Федеральным   законом от  31.12.2018 г.  № 507 – ФЗ  «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Градостроительного кодекса,  согласно  постановления  Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года   № 1440 «О разработке  комплексных программ развития транспортной инфраструктуры»,  руководствуясь  ст.6 Устава   Кирейского  муниципального  образования, Дума  Кирейского сельского поселения

РЕШИЛА

1.  Утвердить  Программу  комплексного развития  транспортной инфраструктуры  Кирейского   сельского поселения  на период 2017 -2032 годы.

2.  Настоящее решение опубликовать в газете  «Кирейский  вестник» и разместить на официальном сайте администрации  Кирейского сельского поселения   и  информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»

Глава

Кирейского сельского поселения                                   В.М.Никитенко

УТВЕРЖДЕНО

Решением Думы

Кирейского  сельского поселения

от 27.06. 2018 г. №-46

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной  инфраструктуры

Кирейского сельского поселения на период  2017 – 2032 годы

# (Новая редакция)

# На ___листах.

# 2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  Кирейского сельского поселения;

3.  Прогноз транспортного спроса, изменения объёмов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Кирейского сельского поселения.

4.  принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупнённую оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта;

5.  перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по  проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов).

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов)по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры;

7. Оценку эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной  инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры;

8. предложения по институционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения  деятельности

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Кирейского сельского поселения   на период с 2017 по  2032 года разработана на основании следующих документов:

-  В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012  № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  Кирейского сельского поселения, в том числе, социально-экономическое и градостроительное развитие поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры сельского поселения.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально – экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Кирейского сельского поселения Тулунского района, Иркутской области на 2017 – 2032 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25.12. 2015 г. N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав Кирейского сельского поселения, Генеральный план Кирейского сельского поселения |
| Заказчик и разработчик Программы | Администрация Кирейского сельского поселения, адрес: 665214, Иркутская область Тулунский район, с. Уйгат, ул. Озерная 16. |
| Исполнитель Программы | Администрация Кирейского сельского поселения, адрес: 665214, Иркутская область Тулунский район, с. Уйгат, ул. Озерная 16. |
| Цель Программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Кирейского сельского поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; - эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения |
| Целевые показатели (индикаторы программы) | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. -технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2017 по 2032 годы. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры; | - разработка проектно-сметной документации по передаче на содержание дорожных служб области – дороги Уйгат – Белозиминск Района – Уйгат – Баракшин, Уйгат – Владимировка, Уйгат – Усть-Кирей, Баракшин Ангаул; Поселениия – ул. Лесная, в с. Уйгат, Все дороги в ур. Баракшин, Белозиминск. - реконструкция существующих дорог Гадалей – Уйгат; Дорог в населенных пуктах. - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Срок и этапы реализации программы | 2017 – 2032 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы (только внутри населенных пунктов). | Источники финансирования: - средства местного бюджета: 2017г. – 520,0 2018г. - 600,0 2019г. – 620,0 2020г. - 600,0 2021г - 650,0 2022г – 650.0 Средства местного бюджета на 2017- 2032 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. Средства федерального, областного, районного бюджетов на реконструкцию, строительство и ремонт дорог в данной программе не отражены, будут использоваться по районным, областным, и федеральным программам. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2032 году предполагается: - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения на всей территории поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. - снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. |

2.Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  Кирейского сельского поселения

2.1. Социально-экономическое состояние Кирейского сельского поселения

Кирейское муниципальное образование является единым экономическим, историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав Тулунского муниципального района Иркутской области. Кирейское муниципальное образование наделено статусом муниципального образования Законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Тулунского района Иркутской области» № 98-оз от 16 декабря 2004 г.

# Граница муниципального образования начинается в точке, находящейся на  границе Тулунского и  Куйтунского  районов,  расположенной в  месте впадения р. Кирей в р. Ия, деле  граница идет  вверх по течению р. Кирей	 по границе Тулунского и  Куйтунского районов и  далее в южном направлении по  административной   границе Тулунского района по  смежеству с  Куйтунским, Зиминским районами  и  Республикой Бурятия. Не  доходя  4000 метров до  точки  схождения границ между Тулунским районом, Нижнеудинским районом и  Республиков  Бурятия, граница  поворачивает на  северо-запад и  проходит в этом  направлении  по  Шиткинскому хребту до 197 квартала Аршанского лесничества Икейского лесхоза, затем поворачивает на север и  в этом направлении по  ломаной  идет слева  по  границе кварталов 167, 140, 141, 142, 115, 89, 65, 43, 23, 11, 2, Белозиминского  лесничества, кварталов 237, 238, 200,201, 151, 123, 124, 109, 96, 83 Кирейского лесничества Икейского лесхоза, затем  поворачивает на  восток и  идёт по северной границе  кварталов 83-87, 101, 102, 103, 88, 72-75. Кирейского лесничества и  бывшего  колхоза  «Приречный» до  границы между  Тулунским  и  Куйтунскими районами на  реке  Ия в  месте  впадения в  неё р. Кирей.

Кирейское сельское поселение расположено на юго-востоке  Тулунского  района  Иркутской области. На севере муниципальное образование граничит  с Владимировским сельским поселением,  На  юге с Заларинским  районом, Зиминским  районом, Куйтунским  районом, Республикой  Бурятия,  Нижнеудинским  районом  и  Аршанским  муниципальным  образованием.

# В состав территории  Кирейского муниципального образования входят земли следующих населенных пунктов: село Уйгат (административный центр), деревня Кривуша, посёлок  Белозиминск и урочище  Баракшин.

# Территория в границах муниципального образования –420520 га, что составляет более  30,32% территории Тулунского района, численность населения на 01.01.2017 года –  484 человека.

Хозяйственная сфера Кирейского сельского поселения представлена предприятиями, учреждениями  и организациями с различными направлениями деятельности.

На территории Кирейского сельского поселения работают:

администрация Кирейского сельского поселения, МОУ «Уйгатская общеобразовательная школа,  МКУК «Культурно - досуговый центр с.Уйгат»,  Фельдшерско-акушерский пункт,  Филиал  почта России, один магазин, метеостанция (водомерный  пост),  Баракшинский  интернат, золотодобывающие  компании ООО ГГК «Билибино», ООО  Геопрофиль», оформляют  лицензии на освоение  природных  ресурсов  несколько горнодобывающих компаний,  Лесозаготовители  ООО «Легион», ООО «Тулунсиблес,  ОАУ «Ангарское лесохозяйственное  объединение», фермерские  хозяйства и  прочие  лесозаготовители,  также  занимается  заготовкой дикоросов и  охотой  Иркуткзверопром, на  территории  расположены  два  заказника  Кирейский  и  Зулумайский.  Число  рабочих мест  значительно  превышает   численность  трудоспособного  населения  в Кирейском  Муниципальном  образовании.

2.2. Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

По территории Кирейского сельского поселения проходит автомобильная дорога Областного  значения  Гадалей – Уйгат.   Кроме автомобильной дороги   областного значения транспортные связи сельского поселения поддерживаются сетью автомобильных дорог местного значения. Общая  протяженность  автомобильных  дорог  местного  значения составляет  более 250 км.  Дороги  не  числятся на  балансе. Транспортных предприятий, занимающихся перевозкой пассажиров, на территории поселения нет. Большинство передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения. В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения:

- объекты социальной сферы;  - объекты трудовой деятельности.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Уровень автомобилизации в поселении на 2017 год составил 87 легковых автомобилей на 487 жителей, имеет дальнейшую тенденцию к росту. Грузовой транспорт в основном представлен тяжелой автомобильной техникой  граждан  и  Баракшинского интерната. В основе формирования улично-дорожной сети населенного пункта лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, въезды, хозяйственные проезды.

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог IV категории, предназначенных не для скоростного движения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют гравийное и щебеночное покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Кирейское сельское поселение обладает достаточно развитой автомобильной транспортной сетью и находится относительно далеко от районного центра г. Тулуна и областного центра г. Иркутска, что создаёт оптимальные условия для перемещения сырья и готовых товаров. Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийным покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Общая протяжённость дорожной сети населенных  пунктов составляет 9,5 км. Часть автодорог требует ямочного ремонта, отсыпки и асфальтового покрытия. Характеристика автомобильных дорог дана в таблице 1. В данную  таблицу не включены  несколько  участков дорог в с.Уйгат, дорога по  ул. Лесная, автодороги  в  урочище  Баракшин  и  п. Белозиминск.

Таблица 1. Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения Кирейского сельского поселения

ПЕРЕЧЕНЬ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КИРЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| Идентификационный номер | Место расположения | Начало дороги | Конец дороги | Протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25-238-828 ОП МП 01 | а\дорога улица Центральная | перекресток ул. Набережная и Озерная | дом № 7 ул. Школьная | 1300 м |
| 25-238-828 ОП МП 02 | а\ дорога улица Набережная | от дома № 1 ул. Набережная | перекресток улиц Озерная-Центральная | 800 м |
| 25 -238-828 ОП МП 03 | а\дорога ул. Озерная | от дома № 1 ул. Озерная | до дома № 15 ул. Озерная | 1500 м |
| 25-238-828 ОП МП 04 | а\дорога ул.Стрелка | от дома № 1ул.Стрелка | до дома № 13 ул.Стрелка | 500 м |
| 25-238-828 ОП МП 05 | а\дорога ул. Молодежная | от дома № 2 ул.Молодежная | до дома № 8 ул.Молодежная | 400 м |
| 25-238-828 ОП МП 06 | а\дорога ул.Заречная | от моста через р.Кирей | до своротки на деревню Кривуша. | 1100 м |
| 25-238-828 ОП МП 07 | а\дорога ул.Заречная | сто метров по дороге от моста по ул.Заречная | до дома № 22 ул.Заречная | 1000 м |
| 25-238-828 ОП МП 08 | а\дорога ул.Зеленая | от а\дороги ул.Центральной от здания администрации | до дома № 6 ул.Зеленая | 200 м |
| 25-238-828 ОП МП 09 | а\дорога ул. Нагорная | от дома № 1 ул.Нагорная | до дома № 6 ул.Нагорная | 400 м |
| 25-238-828- ОП МП 10 | а\дорога деревни Кривуша | от дома № 1 ул.Зеленая | до дома № 11 ул.Зеленая | 1200 м |
| 25-238-828 ОП МП 11 | а\дорога подъезд к улице Стрелка | от дома № 8а ул. Стрелка | до перекрестка с а\дорогой ул. Центральной в районе трансформаторной подстанции | 300 м |
| 25-238-828 ОП МП 12 | а\дорога подъезд к улице Нагорная | от трансформаторной подстанции в районе старого клуба | до дома № 1 улицы Нагорная | 300 м |
| 25-238-828 ОП МП 13 | а\дорога участка ул. Школьной | от водопропускной трубы а\дороги подъезд к ул.Стрелка | до дома № 11 ул. Школьная | 500 м |

Все  указанные  дороги  не  соответствуют  нормативам. 8 км.  дорог  имеют  гравийное  покрытие,  1,5 км  грунтовые  дороги. 90% указанных  дорог  не  оборудованы отводными  канавами, кюветами,   на  дорогах  отсутствуют  указательные  знаки.

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк администрации сельского поселения состоит из легкового автомобиля  УАЗ- Хантер и автомобиля  ЗИЛ -131 АРС. За период 2013-2015 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях и авто гаражах принадлежащих собственникам.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории  Кирейского сельского поселения

| № | Показатели | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 480 | 490 | 487 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 80 | 84 | 86 |

2.6. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов  тротуары  предусмотрены на  ул. Центральная, Озерная. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью не оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.7. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей,  поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективности, функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2014- 2017 годов на территории  Кирейского сельского поселения аварий не зарегистрировано. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Таблица 2. Оценка дорожной ситуации

| № п/п | Параметры | Год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Количество аварий | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество транспортных средств | 80 | 84 | 86 |

2.8. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье населения:

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным  аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ.  Это приводит к росту сердечнососудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах  жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.9. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

Технико-экономические показатели генерального плана Кирейского сельского поселения

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 250 | - |
| Областные автодороги местного значения | км | 58,0 | - |
| Автодороги местного значения (улицы и подъезды) на территории Кирейского МО в границах населенных пунктов, в том числе: | м | 9500 | - |
| с. Уйгат | м | 8400 | - |
| д. Кривуша | м | 1100 | - |
| П. Белозиминск | м | 0(5000) | Не стоят на учёте |
| Ур. Баракшин | м | 0 (3000) | Не стоят на учете |
| С. Уйгат | м | 1200 | Не стоят на учёте |
| С. Уйгат – д. Владимировка | Км. | 25 | Не стоит на учёте |
| С. Уйгат – д. Одон | Км. | 12 | Не стоит на учете |
| С. Уйгат – Усть Кирей | Км. | 20 | Не стоит на учёте |
| Баракшин - Ангаул | Км. | 30 | Не стоит на учёте (Зимник) |
| Уйгат -Белозиминск | Км. | 80 | Не стоит на учёте |

2.10. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными  документами,  определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план  Кирейского сельского поселения, утвержден решением думы Кирейского сельского поселения от 16.12.2013 г. №-19;

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3.Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

На территории Кирейского сельского поселения расположено три населенных пункта, в которых по состоянию на 01.01.2017 г. проживают 487 человек, в том числе: трудоспособного возраста 190 –  человек, дети до 18-летнего возраста   69 –  человек. Динамика роста населения приведена в таблице 3.

Таблица 3. Динамика роста населения

| № п/п | Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Число родившихся | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 2. | Число родившихся на 100 чел. | 0,2 | 0,9 | 0,5 | 0,9 |
| 3. | Число умерших | 6 | 8 | 11 | 5 |
| 4. | Число умерших на 100 чел. | 1,2 | 1,65 | 2.27 | 1,03 |
| 5. | Естественный прирост | -5 | -4 | -9 | -1 |

Причинами изменения численности населения являются многие факторы, в том числе положительные  показатели миграционного прироста, не удобное расположение вблизи районного центра, не обеспеченность школой, детскими садами,   инженерными сетями, ветхое  жилье,  необустроенные автомобильные дороги, др. Наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог.  Положительным фактором  является  наличие  рабочих мест, значительно  превышающее  численность  трудоспособного населения.

Общая жилая площадь в Кирейском сельском поселении составляет 8800 м2, ветхого жилья  - более 80%. В настоящее время обеспеченность общей площадью по Кирейкому сельскому поселению  составляет  19 м2/чел.

Население Кирейского сельского поселения, в основном, имеет не благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности (жилье не  благоустроено). Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием.

В концепции территориального планирования Кирейского сельского поселения предусмотрено увеличение обеспеченности общей площади на 1-ую очередь строительства до 29 м2  на одного жителя. – 43340  кв. метров.

Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации этой программы.

Технико-экономические показатели генерального плана

Кирейского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современ- ное состояние на 2017 г. | Первая очередь строитель- ства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория | га | 420520 | 420520 | 420520 |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 400 | 400 | 400 |
| 2 | Население | чел |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно –территориальных образований | чел. | 484 | 484 | 484 |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 38 | 38 | 38 |
| 3.3 | ФАП | посещений в смену/чел. | 8 | 8 | 8 |
| 3.4 | Предприятия розничной торговли (частные) | кв.м | 140 | 140 | 140 |
| 3.5 | Учреждения культуры и искусства | посадочных мест | 50 | 50 | 50 |
| 3.6 | Физкультурно-спортивные сооружения | шт | 1 | 1 | 1 |
| 3.7 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
|  | -Предприятие общественного питания (школа) | мест | столовая 0 | столовая 0 | столовая 0 |
|  | -библиотека | шт | - | - | - |
|  | -почта | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность дорог | м | 9500 | 9500 | 950 |
|  | -общего пользования муниципального значения | м | 950 | 9500 | 9500 |
| 5 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение: |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Водопотребление, всего в том числе: | тыс. м3 /сут. | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3 /сут. | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 5.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1чел. | л/сут. на чел. | 200 | 200 | 200 |
| 5.2 | Электроснабжение, протяженность сетей 10 кВт | км | Нет данных |  |  |
| 5.2.1 | Потребность электроэнергии, всего | млн. кВт ч/год |  |  | 1159,6 |
| 5.2.2 | Потребление электроэнергии на 1чел. В год | кВт ч/час | 0,27 |  |  |
| 5.3 | Теплоснабжение: |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора | Гкал/час |  |  | нет |
| 5.3.2 | Жилищно-коммунальный сектор | Мвт |  |  | нет |
| 5.4 | Канализация: | км | 1,8 |  |  |
| 5.4.1 | Общее поступление сточных вод, всего | тыс. м3/сут |  |  | нет |
| 5.4.2 | Хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3 /сут. |  |  | нет |
| 5.4.3 | Сточные воды от местной промышленности | тыс. м3 /сут. |  |  | нет |

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться автобусным сообщением, и личным транспортом. Внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение и   увеличение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз

изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории  Кирейского сельского поселения

| № | Показатели | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 484 | 490 | 500 | 510 | 520 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 87 | 90 | 95 | 100 | 110 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. |  |  |  |  |  |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры.

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

С учетом экономической ситуации, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Кирейского сельского поселения на 2017 – 2032 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт автомобильного моста | 2018 | 80,00 | администрация сельского поселения |
| 2 | Автомобильная дорога по Ул. Нагорная | 2017 | 70, | администрация сельского поселения |
| 3. | Автомобильная дорога по ул. Школьная от ул. Центральная (перекресток) до дома №-11. | 2017 | 96 | администрация сельского поселения |
| 4. | Автомобильная дорога по ул. Молодёжная с. Уйгат | 2018 | 250 | Администрация КСП |
| 5 | Автомобильная дорога по Ул. Заречная с. Уйгат | 2019 | 300 | администрация сельского поселения |
| 6. | Автомобильная дорога в д. Кривуша | 2018 | 305 | Администрая КСП |
| 6 | Ремонт автомобильного моста через р. Кирей в с. Уйгат | 2019 | 600 | администрация сельского поселения |
| 7 | Автомобильные дороги в ур. Баракшин | 2020 | 600 | администрация сельского поселения |
| 8 | Автомобильная дорога ул. Зеленая с. Уйгат | 2021 | 550 | администрация сельского поселения |
| 9 | Автомобильная дорога по ул. Центральная в с. Уйгат | 2022 | 600 | администрация сельского поселения |
| 10 | Автомобильная дорога ул. Набережная | 2023 | 500 | администрация сельского поселения |
| 11 | Автомобильная дорога ул. Нагорная | 2024 | 350 | администрация сельского поселения |
| 12 | Автомобильная дорога ул. лесная | 2025 | 380 | администрация сельского поселения |

6. Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.